Пропитка-антисептик «АстраТекс»

Общие сведения:

- по составу представляет собой водный раствор целевых компонентов;

- образует ровную водостойкую, стойкую к истиранию бесцветную плёнку, не желтеющую в процессе эксплуатации;

- не имеет неприятного запаха: идеально подходит для наружных и внутренних работ.

Технические характеристики:

Внешний вид    - жидкость белого цвета;

- при высыхании образует бесцветную паропроницаемую плёнку.

Состав             - акриловая эмульсия  BASF (Германия);

- фунгицид  ACIMA (Швейцария);

- целевые добавки.

Плотность состава г/см² не менее 1,05.

Преимущества:

- отсутствие резкого неприятного запаха;

- высокая адгезия;

- покрытие атмосфероустойчиво, надёжно защищает древесину от неблагоприятных внешних воздействий;

- короткое время высыхания; состав нетоксичен;

- пожаро-,  взрывобезопасен; экологически безопасен;

- обладает мощным антисептическим, фунгицидным и альгицидным действием.

Назначение:

- пропитка предназначена как для антисептической, так и для декоративной обработки деревянных (бревна, оцилиндрованные бревна, брус, обшивочная доска и.п.), кирпичных, бетонных и других поверхностей с целью уничтожения и предотвращения образования плесени, грибковых поражений, различных видов синевы, вредителей (жуков–точильщиков, усачей, древогрызов, короедов). Идеально подходит для антисептической обработки бань, саун.

- подчёркивает рельеф и текстуру обрабатываемой поверхности, придает ей желаемый оттенок. Выпускается в широкой цветовой гамме, имитирующей ценные породы дерева: орех, дуб, ясень, бук, рябина, вишня, орегон, сосна, лиственница и т. п.;

- служит профилактическим средством для консервации и хранения древесины.

# Рекомендуемая влажность обрабатываемой древесины 25%.

Применение:

## Расход на один слой:

- 100 г/м² для строганой древесины;

- 150 г/м² для нестроганой древесины.

Метод нанесения:

- наносить при температуре воздуха выше +8ºС;

- перед применением пропитку перемешать;

- наносить кистью, валиком или распылителем на очищенные от грязи и пыли поверхности;

- методом окунания.

Время высыхания 1 час.

Устойчивость на один слой покрытия до 5 лет. Рекомендуемое покрытие на 2-3 слоя.

Условия хранения:

- в плотно закрытой таре при температуре выше 2ºС;

- гарантийный срок хранения 9 месяцев с даты изготовления.

Меры предосторожности:

- наружный контакт может вызывать раздражение слизистых оболочек, при попадании промыть большим количеством воды.

### ООО «Вяткакраска»,  тел/факс (8332) 40-21-63, 32-14-39, 47-66-84